朔州市2020年4月地表水环境质量状况

一、监测情况

（一）监测点位及频次

朔州市境内共设置6个地表水监控断面（点位），分别为七里河村南、神头桥、神头泉、东榆林水库出口、古家坡和杀虎口，监测频次为每月一次。

（二）监测项目

监测指标为水温、pH值、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铁、锰、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐和粪大肠菌群30项指标，评价项目为除水温、电导率、总氮、铁、锰、硫酸盐、、氯化物、硝酸盐和粪大肠菌群外的21项。

二、评价标准和方法

根据环境保护部环办〔2013〕22号“关于印发《地表水环境质量评价办法（试行）》的通知”，本报告采用单因子评价方法，评价指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，将各项水质指标与《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行对比确定各指标类别，以参加评价项目中最大的一项或数项所达到的标准类别，即为该断面水质类别。

三、监测和评价结果

（一）水质评价

2020年4月共监测6个断面，其中东榆林水库出口和杀虎口两个国考断面为采测分离断面，由第三方检测机构采样，省驻市生态环境监测中心分析，其余断面为我中心监测。东榆林水库出口断面水质为优，属Ⅱ类水质，达到该断面水质目标要求，杀虎口断面水质为优，属Ⅱ类水质，达到该断面水质目标要求；七里河村南断面水质为优，属Ⅱ类水质，达到该断面水质目标要求；神头桥断面水质为良，属Ⅲ类水质，达到该断面水质目标要求；神头泉断面水质为良，属Ⅲ类水质，达到该断面水质目标要求；古家坡断面水质为轻度污染，属Ⅳ类水质，达到该断面水质目标要求，

（二）同期对比

与上年同期相比，东榆林水库断面水质明显好转，由Ⅳ类水质变为Ⅱ类水质；七里河村南断面水质有所好转，由Ⅲ类水质变为Ⅱ类水质；神头桥断面水质有所好转，由Ⅳ类水质变为Ⅲ类水质；神头泉断面水质有所下降，由Ⅱ类水质变为Ⅲ类水质；古家坡断面水质有所好转，由Ⅴ类水质变为Ⅳ类水质；杀虎口断面水质无明显变化，仍为Ⅱ类水质。

监测情况见附表。

山西省朔州生态环境监测中心

2020年4月

附表

2020年4月朔州地表水水质状况统计表

| 水体或断面名称 | 执行 标准 | 断面水质类别 | 本月 水质状况 | 主要超标 污染物 | 断面 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 上月 | 去年 同期 |  |  |  |
| 朔州市 | 断 面 | 七里河村南 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 优 | / | 省 考 |
|  |  | 神头桥 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 良 | / | 省 考 |
|  |  | 神头泉 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 良 | / | 省 考 |
|  |  | 东榆林水库出口 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 优 | / | 国 考 |
|  |  | 古家坡 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 轻度污染 | / | 省 考 |
|  |  | 杀虎口 | Ⅴ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | / | 国 考 |