2021年2月朔州市地表水环境质量状况

一、水质状况

2021年2月共监测6个断面，其中两个国考断面由中国环境监测总站采用采测分离模式监测，水质状况如下：

| 断面名称 | 执行 标准 | 断面水质类别 | 本月 水质状况 | 主要超标 污染物 | 断面 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 上月 | 去年 同期 |  |  |  |
| 七里河村南 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 良 | / | 省考 |
| 神头桥 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 轻度污染 | / | 省考 |
| 神头泉 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | / | 省考 |
| 东榆林水库出口 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 良 | / | 国考 |
| 古家坡 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 良 | / | 省考 |
| 杀虎口 | Ⅴ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | / | 优 | / | 国考 |

2021年2月份，我市优良断面为5个，环比增加1个，同比增加4个；劣Ⅴ类断面为0个，环比和同比均持平。

本月七里河村南、神头桥、神头泉、古家坡、东榆林水库出口和杀虎口断面均达到水质目标要求，其中七里河村南、神头泉、东榆林水库出口、古家坡、杀虎口断面水质为优良水平。

二、监测项目及评价方法

监测指标为水温、pH值、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐和粪大肠菌群30项指标。

按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中浓度限值，采用单因子评价方法，评价项目为21项（除水温、电导率、总氮、铁、锰、硫酸盐、氯化物、硝酸盐和粪大肠菌群外）。